Exemplo dos itens Introdução e Identificação do projeto/propriedade

1. INTRODUÇÃO

Obs.: Utilizando no máximo uma página, dispor uma introdução:

(a) Dando as características gerais do local onde a instalação vai ser construída;

(b) Explicando o tipo de instalação (casa, apartamento, agroindústria ou outra instalação qualquer);

(c) Comentando sobre a instalação a ser construída (finalidade, características gerais ) e o projeto elétrico que se pretende realizar dentro desta instalação (padrão alto, médio, baixo);

(d) Objetivo: o que se pretende alcançar com a realização do projeto elétrico da instalação.

2  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/PROPRIEDADE (Obs.: Completar os dados)

2.1  Dados da propriedade/proprietário

(a) Nome do Proprietário: João da Silva

(b) Local: Chácara da UFPR

(c) Município: Colombo - PR

(d) Área total da propriedade: 500 m2

(e) Tensão disponível na linha de baixa-tensão da propriedade ou região (alimentação):

– Tensão fase/fase: 220 V

– Tensão fase/neutro: 127 V

2.2  Dados da instalação

(a) Destinação do projeto: Projeto elétrico de uma casa rural

(b) Área total construída: 107,5 m2

2.3  Critérios gerais utilizados para fazer o levantamento de cargas

(a) Determinação do número e a potência das TUGs

– Método utilizado: será estabelecido segundo norma NBR 5410/97

–  Altura em que serão instaladas as tomadas:

| baixa: | 30 | cm | média: | 120 | cm | alta: | 200 | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(b) Determinação do número de luminárias e potências das lâmpadas

– Método utilizado: será determinado pelo método dos “Lumens Simplificado”

– Nível de iluminamento (e – em lux) predominante utilizado: 100 lux para toda a instalação

– Iluminação predominante: (x) Incandescente  (  ) Fluorescente  (  ) outro _____________

– Altura predominante do pé direito (H): 3,0 m

– Plano útil de trabalho predominante (Pu): 0,7 m

– Plano da altura predominante das luminárias (hL): 0,15 m

(c) Determinação da seção dos condutores

– Métodos utilizados para calcular a seção dos condutores:

- Circuitos terminais de TUGs: mínima seção, máxima corrente;

- Circuitos terminais de TUEs: mínima seção, máxima corrente e queda de tensão;

- Circuitos de distribuição: mínima seção, máxima corrente e queda de tensão;

- Circuito alimentador: mínima seção, máxima corrente e queda de tensão;

– Tipo de isolação e de cobertura do condutor elétrico

| (x) PVC | ( ) PET | ( ) XLPE | ( ) EPR |
| --- | --- | --- | --- |

– Tipo predominante de instalação dos eletrodutos no teto:

| (x) embutidos | ( ) aparentes | ( ) ao ar livre | ( ) outro ________________ |
| --- | --- | --- | --- |

– Tipo predominante de instalação dos eletrodutos na parede

| (x) embutidos | ( ) aparentes | ( ) ao ar livre | ( ) outro ________________ |
| --- | --- | --- | --- |

– Material condutor: (x) cobre ((  = 0,0178 ((mm2(m–1)  (   ) alumínio ((  = 0,03 ((mm2(m–1)

– Temperatura ambiente na instalação: 30 oC

(d) Tipo de dispositivo de proteção utilizado:

– Para proteger os circuitos terminais: (x) disjuntor   (  ) fusível

– Para proteger o(s) circuito(s) de distribuição: (x) disjuntor   (  ) fusível

– Para proteger o ramal alimentador: (x) disjuntor   (  ) fusível